## Slide 1: ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА РЕДУКЦИИ НА nVIDIA GPU

## Slide 2: Пример критических участков кода алгоритма
Участок кода при вычислении проекции N-мерных данных, соответствующий вычислению трех скалярных произведений массива n-мерных данных на выбранные оси и нормаль (Vi1= <Di, U>; V2= <Di, N>; Vi3= <Di, N>, i=1,…n) .

## Slide 3
Задача быстрой визуализации полученных 2D данных, полученных в результате редукции 3D на плоскость просмотра. Данная задача оптимально решается использованием аппаратного ускорения CUDA/OpenGL.

## Slide 4: задача оптимизации:
Производительность не ниже однопоточного, выполняющегося на CPU хоста. Желательно получить 2 кратное и более ускорение вычислений;
Погрешности вычислений алгоритма не должны превышать допустимые и быть сравнимы с ошибками стандартной реализации на CPU так и алгоритма повышенной точности;

## Slide 5: Псевдокод
i=0…(N-1); k=0;
……
x = y = z = 0;
for (n = 0; n < DIM; ++n) {
d = m [i + n];
x += d * U[n];
y += d * V[n];
z += d * N[n];
}
out[k++] = x;
out[k++] = y;
out[k++] = z;

## Slide 6: Kahan summation
d = in[0];
r1 = d *pB1[0];
r2 = d * pB2[0];
r3 = d * pB3[0];
c3 = c2 = c1 = 0;
for (i = 1; i < cols; ++i) {
d = in[i];
t = d * pB1[i];
y = t - c1; t = r1 + y;
c1 = (t - r1) - y; r1 = t;
y = t - c2; t = r2 + y;
c2 = (t - r2) - y; r2 = t;
t = d * pB3[i];
y = t - c3; t = r3 + y;
c3 = (t - r3) - y; r3 = t; }
out[0] = r1;
out[1] = r2;
out[2] = r3;

## Slide 7: общие выводы тестирования
Использование современных GPU nVIDIA (Tesla K20c, Quadro K2000) однозначно ускоряет вычисления в 2 до 30 раз в зависимости от размера данных. Падение производительности при использовании расчетов с двойной точностью приводит к падению производительности в 1.5-2раза.

## Slide 8: общие выводы тестирования
Использование старых моделей GPU типа GeForce 9800 GTX+ оправдано при вычислениях с одинарной точностью. Старые GPU не высокого класса типа GeForce 9400 GT использовать не целесообразно.

## Slide 9: общие выводы тестирования
Желательна настройка алгоритма как на размерность используемых данных, так и на применяемый тип оборудования. В этом случае можно получить максимальную производительность.

## Slide 10: общие выводы тестирования
Для данных малой и высокой размерности необходимо применять разные алгоритмы редукции и что важно, точка пересечения быстродействия выбранных алгоритмов для разного типа оборудования различна. Сложные методы параллельной редукции оптимальны только для “больших” размерностей данных.

## Slide 11: общие выводы тестирования
Современные оптимизирующие компиляторы (для CPU Intel типа i5, i7, Xenon) в данной задаче создают 64 разрядный код в несколько раз более производительный, чем 32 разрядный. Производительность GPU фактически не зависит от платформы хоста.

## Slide 12: Время выполнения:
1000 объектов, одинарная точность

## Slide 13: Производительность гигабайт в секунду, пропускная способность алгоритма:

## Slide 14: Отношение производительность GPU к CPU хоста:

## Slide 15: Отношение производительность GPU к CPU хоста 64 разрядной реализации: